ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                               «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РОСГРАЖДАНПРОЕКТ»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор									   И. В. Шкопинский

(подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Руководитель

научно-исследовательской работы					   И. В. Шкопинский

(подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Руководитель отдела                                                                                                                         территориального планирования:		                                                         А.А. Злобов

(подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Исполнители

научно-исследовательской работы                                                              А. И. Шкопинский

(подпись)                                          (инициалы, фамилия)

А. А. Злобов

(подпись)                                          (инициалы, фамилия)

Волгоград 2015

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1. Основная часть 1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области организации транспортного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения, предназначенными для организации оказания медицинской помощи на территории области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения, государственными музеями, библиотеками и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, предназначенными для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий, ликвидации их последствий и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для обеспечения деятельности органов государственной власти, государственных архивов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области 1.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение 1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования | 4 4 13 14 15 16 20 22 23 27 32 34 |
| --- | --- |

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области.

1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области организации транспортного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.1.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Областной центр |
| 1 | Аэродромы | объект | 1 | -/- | не нормируется |
|  | Аэропорты | (шт.) | 1 |  |  |
| 2 | Автовокзалы и автостанции |  |  |  | -/- | -/- |
| 2.1 | Автостанции | вместимость |  | -/- | -/- |
|  |  | автостанции |  |  |  |
|  |  | (пассажиров) при |  |  |  |
|  |  | расчётном суточном |  |  |  |
|  |  | отправлении: |  |  |  |
|  |  | от 100 | до 200 | 10 | -/- | -/- |
|  |  | от 200 | до 400 | 25 | -/- | -/- |
|  |  | от 400 | до 600 | 50 | -/- | -/- |
|  |  | от 600 до 1000 | 75 | -/- | -/- |
| 2.2 | Малые | вместимость малых |  | -/- | -/- |
|  | автовокзалы | автовокзалов |  |  |  |
|  |  | (пассажиров) при |  |  |  |
|  |  | расчётном суточном |  |  |  |
|  |  | отправлении: |  |  |  |
|  |  | от 1000 | до 2000 | 100 | -/- | -/- |
|  |  | от 2000 | до 3000 | 150 | -/- | -/- |
|  |  | от 3000 | до 4000 | 200 | -/- | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Средние | вместимость |  | -/- | -/- |
|  | автовокзалы | средних |  |  |  |
|  |  | автовокзалов |  |  |  |
|  |  | (пассажиров) при |  |  |  |
|  |  | расчётном суточном |  |  |  |
|  |  | отправлении: |  |  |  |
|  |  | от 4000 | до 6000 | 250 | -/- | -/- |
|  |  | от 6000 | до 8000 | 300 | -/- | -/- |
|  |  | от 8000 до 10000 | 400 | -/- | -/- |
| 2.4 | Большие | вместимость |  | -/- | -/- |
|  | автовокзалы | больших |  |  |  |
|  |  | автовокзалов |  |  |  |
|  |  | (пассажиров) при |  |  |  |
|  |  | расчётном суточном |  |  |  |
|  |  | отправлении: |  |  |  |
|  |  | от 10000 | до 15000 | 500 | -/- | -/- |
|  |  | от 15000 | до 20000 | 600 | -/- | -/- |
|  |  | от 20000 | до 25000 | 700 | -/- | -/- |
|  |  | от 25000 | до 30000 | 800 | -/- | -/- |
|  |  | от 30000 | до 40000 | 900 | -/- | -/- |
|  |  | свыше 40000 | 1000 | -/- | -/- |
| 2.5 | Посты | Количество при |  | -/- | -/- |
|  | посадки/высадки | суточном |  |  |  |
|  | пассажиров | отправлении: |  |  |  |
|  | автовокзалов и |  |  |  |  |  |
|  | автостанций |  |  |  |  |  |
|  |  | от 100 | до 200 | 2(1/1) | -/- | -/- |
|  |  | от 200 | до 400 | 3(2/1) | -/- | -/- |
|  |  | от 400 | до 600 | 3(2/1) | -/- | -/- |
|  |  | от 600 до 1000 | 5(3/2) | -/- | -/- |
|  |  | от 1000 | до 2000 | 8(5/3) | -/- | -/- |
|  |  | от 2000 | до 3000 | 9(6/3) | -/- | -/- |
|  |  | от 3000 | до 4000 | 11(7/4) | -/- | -/- |
|  |  | от 4000 | до 6000 | 12(8/4) | -/- | -/- |
|  |  | от 6000 | до 8000 | 14(9/5) | -/- | -/- |
|  |  | от 8000 до 10000 | 15(10/5) | -/- | -/- |
|  |  | свыше 10000 | добавляется | -/- | -/- |
|  |  |  |  | 1 пост (место) |  |  |
|  |  |  |  | на каждые |  |  |
|  |  |  |  | 2000 мест |  |  |
|  |  |  |  | посадки или |  |  |
|  |  |  |  | 4000 мест |  |  |
|  |  |  |  | высадки |  |  |
|  |  |  |  | пассажиров |  |  |
| 3 | Железнодорож- | Норма расчётной |  |  | не нормируется |
|  | ные вокзалы | вместимости |  |  |  |
|  |  | вокзала в % |  |  |  |
|  |  | от среднесуточного |  |  |  |
|  |  | потока пассажиров |  |  |  |
|  |  | отправления |  |  |  |
|  |  | дальнего и местного |  |  |  |
|  |  | сообщения:* |  |  |  |
|  |  | до 500 | 35–40 |  |  |
|  |  | св. 500 до 1500 | 31–35 |  |  |
|  |  | св. 1500 до 3000 | 28–31 |  |  |
|  |  | св. 3000 до 5000 | 25–28 |  |  |
|  |  | св. 5000 до 8000 | 22–25 |  |  |
|  |  | св. 8000 | 20–22 |  |  |

Примечание:

а) * Норма расчётной вместимости вокзала в % от среднесуточного потока пассажиров отправления дальнего и местного сообщения и величина среднесуточного потока используется для определения расчётной вместимости вокзала.

| 3.1 | Привокзальные | величины |  |  | не нормируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площади | привокзальных |  |  |  |
|  |  | площадей для |  |  |  |
|  |  | вокзалов разных |  |  |  |
|  |  | видов транспорта, |  |  |  |
|  |  | размещаемых |  |  |  |
|  |  | на свободных |  |  |  |
|  |  | территориях (га) |  |  |  |
|  |  | для вокзалов: |  |  |  |
|  |  | малой вместимости | 0,25 |  |  |
|  |  | средней | 0,50 |  |  |
|  |  | вместимости |  |  |  |
|  |  | больших | 0,75 |  |  |
|  |  | крупных | 1.25 |  |  |

Примечание:

Для больших  и  крупных  вокзалов целесообразно  выполнять  специальный  расчёт с определением объёмов конечного и транзитного движения (в сутки и часы пик) и размеров всех элементов привокзальной площади.

| 4 | Объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обслуживания на |  |  |  |  |
|  | автомобильных |  |  |  |  |
|  | дорогах регио- |  |  |  |  |
|  | нального или |  |  |  |  |
|  | межмуниципаль- |  |  |  |  |
|  | ного значения |  |  |  |  |
|  | для населения |  |  |  |  |
|  | Ульяновской |  |  |  |  |
|  | области |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Площадки | вместимость | 20–50 авто- | расстояние | через 15– |
|  | отдыха | (количество | мобилей | между | 20 км на |
|  |  | автомобилей) | на дорогах | площадкам | дорогах |
|  |  |  | категории I | и на | категорий I–II, |
|  |  |  | при интенсив- | дорогах | 25–35 км – |
|  |  |  | ности |  | на дорогах |
|  |  |  | движения до |  | категории III и |
|  |  |  | 30000 трансп. |  | 45–55 км – |
|  |  |  | ед. в сутки*; |  | на дорогах |
|  |  |  | 10–15 авто- |  | категории IV |
|  |  |  | мобилей |  |  |
|  |  |  | на дорогах |  |  |
|  |  |  | категорий |  |  |
|  |  |  | II и III; |  |  |
|  |  |  | 10 – на |  |  |
|  |  |  | дорогах |  |  |
|  |  |  | категории IV |  |  |
| 4.2 | Автозаправоч- | заправок в сутки | мощность | расстояние |  |
|  | ные станции** | при интенсивности | АЗС, | между АЗС |  |
|  |  | движения | заправок | (км) |  |
|  |  | (ед. в сутки): | в сутки |  |  |
|  |  |  | при одно- |  |  |
|  |  |  | стороннем |  |  |
|  |  |  | размещении |  |  |
|  |  | 1000–2000 | 250 | - | 30–40 |
|  |  | 2000–3000 | 500 | - | 40–50 |
|  |  | 3000–5000 | 750 | - | 40–50 |
|  |  |  | при |  |  |
|  |  |  | двустороннем |  |  |
|  |  |  | размещении |  |  |
|  |  | 5000–7000 | 750 | - | 50–60 |
|  |  | 7000–20000 | 1000 | - | 40–50 |
|  |  | 20000 | 1000 | - | 20–25 |
| 4.3 | Автобусные | остановка | на дорогах |  | не |
|  | остановки | на отрезок дороги | категорий I- |  | нормируется |
|  |  |  | III – через 3 км, |  |  |
|  |  |  | а в курортных |  |  |
|  |  |  | районах и |  |  |
|  |  |  | густо- |  |  |
|  |  |  | населенной |  |  |
|  |  |  | местности – |  |  |
|  |  |  | 1,5 км |  |  |
| 4.5 | Станции | число постов | величина |  | не |
|  | технического | при интенсивности |  |  | нормируется |
|  | обслуживания | движения (ед. в сутки) |  |  |  |
|  |  | и расстоянии между |  |  |  |
|  |  | СТО (км): |  |  |  |
|  |  |  | при одно- |  |  |
|  |  |  | стороннем |  |  |
|  |  |  | размещении |  |  |
|  |  | 1000 | 1 | - |  |
|  |  | 80-150 |  |  |  |
|  |  | 1000 | 2 | - |  |
|  |  | 200-250 |  |  |  |
|  |  | 2000 | 1 | - |  |
|  |  | 80 |  |  |  |
|  |  | 2000 | 2 | - |  |
|  |  | 100-150 |  |  |  |
|  |  | 2000 | 3 | - |  |
|  |  | 200-250 |  |  |  |
|  |  | 3000 | 2 | - |  |
|  |  | 80-100 |  |  |  |
|  |  | 3000 | 3 | - |  |
|  |  | 150-200 |  |  |  |
|  |  | 3000 | 5 | - |  |
|  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 4000 | 3 | - |  |
|  |  | 80-150 |  |  |  |
|  |  |  | при |  |  |
|  |  |  | двустороннем |  |  |
|  |  |  | размещении |  |  |
|  |  | 5000 | 2 | - |  |
|  |  | 80-200 |  |  |  |
|  |  | 5000 | 3 | - |  |
|  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 6000 | 2 | - |  |
|  |  | 80-100 |  |  |  |
|  |  | 6000 | 3 | - |  |
|  |  | 150-250 |  |  |  |
|  |  | 8000 | 2 | - |  |
|  |  | 80 |  |  |  |
|  |  | 8000 | 3 | - |  |
|  |  | 100-200 |  |  |  |
|  |  | 8000 | 5 | - |  |
|  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 10000 | 3 | - |  |
|  |  | 80-150 |  |  |  |
|  |  | 10000 | 5 | - |  |
|  |  | 200-250 |  |  |  |
|  |  | 15000 | 5 | - |  |
|  |  | 80-150 |  |  |  |
|  |  | 15000 | 8 | - |  |
|  |  | 200-250 |  |  |  |
|  |  | 20000 | 5 | - |  |
|  |  | 80-100 |  |  |  |
|  |  | 20000 | 8 | - |  |
|  |  | 150 |  |  |  |
| 4.6 | Мотели и | число спальных мест | принимать | расстояние | не более 500 |
|  | кемпинги |  | по расчёту | между | км |
|  |  |  | с учётом | мотелями |  |
|  |  |  | численности |  |  |
|  |  |  | проезжающих |  |  |
|  |  |  | автотуристов |  |  |
|  |  |  | и интенсивно- |  |  |
|  |  |  | сти движения |  |  |
|  |  |  | автомобилей |  |  |
|  |  |  | междугород- |  |  |
|  |  |  | ных и между- |  |  |
|  |  |  | народных |  |  |
|  |  |  | перевозок |  |  |
| 5 | Объекты речного |  |  |  |  |
|  | транспорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Речной порт | объект | 3 | - / - | Не нормируется |
|  |  | (шт.) |  |  |  |
| 5.2. | Причалы | объект | 8 | - / - | Не нормируется |
|  |  | (шт.) |  |  |  |

Примечание:

а) (*) При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше;

б) (**) При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учётом протяжённости всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчётных показателей на этих участках.

### Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания            транспортных средств

В городских округах и поселениях должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения (гаражи, крытые и открытые стоянки), временного хранения (парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий.

Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учётом требований эффективного использования городских территорий, с обеспечением экологической безопасности.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15 % парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчёта на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности:

- 300 для городских округов на территории Ульяновской области;

- 250 для городских поселений на территории Ульяновской области;

- 50 для сельских поселений на территории Ульяновской области;

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;

- для таксомоторного парка - 4 (только в городских округах и поселениях).

Примечания:

1. Расчёт необходимого количества парковочных мест выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными особенностями Ульяновской области и ее муниципальных образований, динамикой, статистикой развития транспортного комплекса области, сведениями, предоставленными управлением ГИБДД, а также в соответствии с оценкой перспектив развития региона. Расчет показателей обеспеченности парковочными местами приведен в Части 2 – Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области;

2. Расчёт количества парковочных мест выполнен на перспективу. Согласно оценке динамики развития муниципальных образований Ульяновской области, приведенные показатели предусматривают достаточное число машино-мест на 10 лет (до 2025 г.). Расчет показателей обеспеченности парковочными местами приведен в Части 2 настоящих Нормативов.

Нормы расчёта стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с таблицей:

Таблица 1.1.2

| Наименование объектов | Расчётная единица | Минимальное число машино-мест на расчётную единицу | Максимальный уровень доступности мест стоянки автотранспорта, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |
| Офисные учреждения (административно-общественные, кредитно-финансовые, юридические и учреждения управления) | 100 работающих | 22 (25) | 50 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 16 (25) | 50 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 11 (15) | 50 |
| Больницы | 100 коек | 6 | 25 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 4 | 40 |
| Спортивные объекты | 100 зрительских мест | 8 (10-15) | 80 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 16 (20) | 50 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 8 (10) | 100 |
| Торговые центры, магазины | 100 кв. м торговой площади | 8 (10) | 50 |
| Рынки | 50 торговых мест | 50 - 25 * | 50 |
| Рестораны и кафе, клубы | 100 посадочных мест | 16 (20) | 40 |
| Гостиницы | 100 мест | 16 (20) | 25 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 16 | 25 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 26 (30) | 200 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 16 (20) | 200 |
| Базы кратковременного отдыха | То же | 22 (25) | 100 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 22 (25) | 200 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 8 (10) | 200 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 8 | 50 |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчётной вместимости | 50 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 12 | 100 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 | 100 |

Примечания:

1. В скобках приведены нормативы, рекомендуемые для применения при градостроительном проектировании.

2. Протяжённость пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

3. Требуемое расчётное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей для рынков проектируется из расчёта не менее - 1 машино-место на 1 торговое место.

* - На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 1000 кв. м минимальное расчётное количество машино-мест составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест.

При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий.

4. Количество машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчётный срок.

1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.2.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Усреднённые нормативы для определения потребности Ульяновской области в объектах физической культуры и спорта |
| 1 | Объекты | единовременная | 1,9 | расстояние | 1500* |
|  | спорта | пропускная |  | пешеходной |  |
|  |  | способность |  | доступности (м) |  |
|  |  | (тыс. Человек на |  |  |  |
|  |  | 10000 населения) |  |  |  |
| 2 | Спортивные | тыс. Кв. М на | 3,5 | расстояние | 1500* |
|  | залы | 10000 населения |  | пешеходной |  |
|  |  |  |  | доступности (м) |  |
| 3 | Плавательные | кв. М зеркала | 750 | расстояние | 1500* |
|  | бассейны | воды на 10000 |  | пешеходной |  |
|  |  | населения |  | доступности (м) |  |
| 4 | Плоскостные | тыс. Кв. М на | 19,5 | расстояние | 1500* |
|  | сооружения | 10000 населения |  | пешеходной |  |
|  |  |  |  | доступности (м) |  |
| 5 | Физкультурно - | единовременная | 1,2 | расстояние | 1500* |
|  | оздоровительные | пропускная |  | пешеходной |  |
|  | комплексы | способность |  | доступности (м) |  |
|  |  | (тыс. человек на |  |  |  |
|  |  | 10000 населения) |  |  |  |

Примечание:

а) *Устанавливается только для объектов, предназначенных для обслуживания населения жилых районов городских округов. Для городских и сельских поселений устанавливается время транспортной доступности – 30 мин.

  - Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.3.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый Уровень обеспеченности | Максимально допустимый Уровень территориальной Доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица Измерения | Величина | Единица Измерения | Величина |
| Областной центр, межрайонные и районные центры обслуживания |
| 1 | Общеобразовательные | количество | 270* | время | в городских |
|  | школы и организации | обучающихся |  | транспортной | округах – 30, |
|  |  | на 10000 |  | доступности | в иных |
|  |  | жителей |  | (мин.) | населенных |
|  |  |  |  |  | пунктах – 50 |
| 2 | Общеобразовательные | количество | по заданию | время | в городских |
|  | организации-интернаты | обучающихся, | на проекти- | транспортной | округах – 40, |
|  |  | количество | рование ** | доступности | в иных |
|  |  | проживающих |  | (мин.) | населенных |
|  |  |  |  |  | пунктах – 60 |
| 3 | Учреждения | количество | 100* | время | 40 |
|  | среднеспециального | обучающихся |  | транспортной |  |
|  | профессионального | на 10000 |  | доступности |  |
|  | образования | жителей |  | (мин.) |  |
| 4 | Учрежденияе | количество | 220* | время | 60 |
|  | высшего | обучающихся |  | транспортной |  |
|  | профессионального | на 10000 |  | доступности |  |
|  | образования | жителей |  | (мин.) |  |

Примечание:

а) * применяется для укрупненных расчётов и уточняется заданием на проектирование;

б) ** при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории предусматривать направление запроса в органы исполнительной власти Ульяновской области в сфере образования для получения задания в части мест размещения, количества обучающихся и проживающих в интернатах.

1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения, предназначенными для организации оказания медицинской помощи на территории области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.4.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Лечебно-профилактические | посещений в | 181,5 | время | 30** |
|  | медицинские организации, | смену |  | транспортной |  |
|  | оказывающие медицинскую | на 10000 |  | доступности |  |
|  | помощь в амбулаторных | жителей |  | (мин.) |  |
|  | условиях |  |  |  |  |
| 2 | Лечебно-профилактические | коек | 134,7* | время | в городских |
|  | медицинские организации, | на 10000 |  | транспортной | округах – |
|  | оказывающие медицинскую | жителей |  | доступности | 30 ***, |
|  | помощь в стационарных |  |  | (мин.) | в иных |
|  | условиях |  |  |  | населенных |
|  |  |  |  |  | пунктах – 50 |
| 3 | Станция | автомобилей | 1 | время | в пределах |
|  | (подстанция) | на 10000 |  | транспортной | 15-минутной |
|  | скорой помощи | жителей |  | доступности | доступности |
|  |  |  |  | (мин.) | автомобиля |
|  |  |  |  |  | до пациента |
| 4 | Выдвижной пункт | автомобилей | 1 (для | время | в пределах |
|  | медицинской помощи | на 5000 | сельских | транспортной | 30-минутной |
|  |  | жителей | поселений) | доступности | доступности |
|  |  |  |  | (мин.) | автомобиля |
|  |  |  |  |  | до пациента |

Примечания:

1) * В том числе:

- больничных – 102,0;

- полустационарных – 14,2;

- в домах сестринского ухода – 18,0;

- хосписах – 0,5.

- ** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). Доступность поликлиник и их филиалов в городах – 1000 м.

*** Для специализированных организаций, оказывающих услуги для всего населения области, показатель не нормируется.

1.5. Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения, государственными музеями, библиотеками и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.5.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Библиотеки в городских округах |  |
| 1 | Универсальные | объект | 1 на 10 тыс. | м. | 4 000 |
|  | библиотеки | (шт.) | населения |  |  |
| 2 | Детские библиотеки | объект | 1 на 20 тыс. | м. | 2 000 |
|  |  | (шт.) | населения |  |  |

| 3 | Юношеские библиотеки | объект | 1 на 10 тыс. |  | м. | 2 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (шт.) | населения |  |  |  |
| 4 | Библиотеки для | объект | 1 на 20 тыс. |  | м. | 4 000 |
|  | инвалидов по зрению | (шт.) | населения |  |  |  |
|  | Библиотеки в городских поселениях |  |  |
| 5 | Общедоступная | объект | 1 на 10 тыс. |  | м. | 2 000 |
|  | библиотека | (шт.) | населения |  |  |  |
| 6 | Детская библиотека | объект | 1 на 20 тыс. |  | м. | 2 000 |
|  |  | (шт.) | населения |  |  |  |
| 7 | Юношеская библиотека | объект | 1 на 10 тыс. |  | м. | 2 000 |
|  |  | (шт.) | населения |  |  |  |

\

| Библиотеки в сельских поселениях |
| --- |
| 8 | Общедоступные | объект | 1 | м. | не нормируется |
|  | библиотеки | (шт.) |  |  |  |
| 9 | Детские библиотеки | объект | 1 | м. | не нормируется |
|  |  | (шт.) |  |  |  |
| 10 | Юношеские библиотеки | объект | 1 | м. | не нормируется |
|  |  | (шт.) |  |  |  |
| Учреждения культуры в городских округах |
| 11 | Многофункциональные | объект | 1 на 30 тыс. |  | м. |  | 10 000 |
|  | культурно-зрелищные | (шт.) | населения |  |  |  |  |
|  | объекты |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Многофункциональные | объект | 1 на 30 тыс. |  | м. |  | 10 000 |
|  | выставочные | (шт.) | населения |  |  |  |  |
|  | пространства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Информационно- | объект | 1 на 30 тыс. |  | м. |  | 10 000 |
|  | методические центры | (шт.) | населения |  |  |  |  |
| Учреждения культуры в городских поселениях |
| 14 | Многофункциональные | объект | 1 |  | м. |  | 10 000 |
|  | культурно-зрелищные | (шт.) |  |  |  |  |  |
|  | объекты |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Многофункциональные | объект | 1 |  | м. |  | 10 000 |
|  | выставочные | (шт.) |  |  |  |  |  |
|  | пространства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Информационно- | объект | 1 |  | м. |  | 10 000 |
|  | методические центры | (шт.) |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры в сельских поселениях |
| 17 | Учреждения культуры | объект | 1 |  | - |  | не нормируется |
|  | клубного типа | (шт.) |  |  |  |  |  |
| Парки культуры и отдыха |
| В городских округах и городских поселениях |
| 18 | Парк культуры и отдыха |  | объект | 1 |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Музеи в городских округах |  |  |  |
| 19 | Музеи |  | объект | 2-5 |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |
|  | Музеи в городских поселениях |  |
| 20 | Музеи |  | объект | 1-3 |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |

Примечание:

Количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие, художественные, этнографические и др.).

За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев.

В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объёма фондов. Районные музеи могут иметь филиалы в населенных пунктах поселений.

В сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с количеством населения до 1 тыс. человек.

| Выставочные залы, картинные галереи |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городские округа |
| 21 |  | Выставочные залы, | объект | 2-4 | - | не нормируется |
|  |  | картинные галереи | (шт.) | населения |  |  |
| Городские поселения |
| 22 |  | Выставочные залы, | объект | 1-2 | - | не нормируется |
|  |  | картинные галереи | (шт.) |  |  |  |

Примечание:

  - * Для муниципальных образований с количеством населения до 30 тыс. человек необходимо создание учреждения, предоставляющего услуги выставочных залов и картинных галерей.

  - В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и галереи могут являться структурными подразделениями музеев.

Выставочные залы и (или) галереи могут создаваться как самостоятельные учреждения или в качестве структурных подразделений музеев и учреждений культурно-досугового типа.

В городах, имеющих районное деление, выставочный зал (галерея) создается в каждом административном районе. Выставочные залы и (или) галереи могут иметь филиалы.

| Театры в городских округах и городских поселениях Ульяновской области |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 |  | Театр драмы |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
| 48 |  | Театр юного зрителя |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
| 49 |  | Театр кукол |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
| 50 |  | Музыкально- |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
|  |  | драматический театр |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональные театры в городских округах и городских поселениях |
| 51 |  | Профессиональные |  | зрительские | 5 |  | - |  | не нормируется |
|  |  | театры |  | места на каждые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Концертные залы, филармонии в городских округах и городских поселениях |
| 52 |  | Концертные залы |  | зрительские | 200 |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  |  | места на каждые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 тыс. Чел. |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Филармонии |  | зрительские | 200 |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  |  | места на каждые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 тыс. Чел. |  |  |  |  |  |
| Специализированные учреждения культуры в городских округах и городских поселениях Ульяновской области |
| 54 |  | Учреждение культуры |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
| 55 |  | Учреждение культуры |  | количество | 4 |  | - |  | - |
|  |  |  |  | зрительных мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на каждую |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 жителей |  |  |  |  |  |
| Цирки в городских округах и городских поселениях |
| 56 |  | Цирк |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  |  |  | по зада- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нию на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проекти- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рование |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кинотеатры |  |  |  |
|  |  |  |  | Городские округа |  |  |  |
| 58 |  | Кинотеатры |  | объект (шт.) | 1 на 100 тыс. |  | - |  | не нормируется |
|  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |
|  |  | Городские поселения |
| 59 |  | Кинотеатры |  | объект (шт.) | 1-2 |  | - |  | не нормируется |
|  |  | Детские школы искусств, школы эстетического образования |  |
|  |  | Городские округа |
| 61 |  | Детские школы |  | объект (шт.) | исходя |  | - |  | не нормируется |
|  |  | искусств, школы |  |  | из расчёта |  |  |  |  |
|  |  | эстетического |  |  | охвата 12 |  |  |  |  |
|  |  | образования |  |  | процентов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1–8 классов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общеобразо- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вательных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организаций |  |  |  |  |
|  |  | Городские поселения |
| 62 |  | Детские школы искусств, |  | объект (шт.) | 1 |  | - |  | не нормируется |
|  |  | школы эстетического |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | образования |  |  |  |  |  |  |  |

1.6. Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами регионального значения, предназначенными для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий, ликвидации их последствий и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.6.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное | Единица измерения | Величина | Единица Измерения | Величина |
|  | депо |  |  |  |  |
|  |  | пожарное депо (шт.), | количество | время |  |
|  |  | автомобиль (шт.) | пожарных депо и | прибытия |  |
|  |  | на населенный пункт | пожарных | первого |  |
|  |  | при | автомобилей | подраз- |  |
|  |  | численности |  | деления |  |
|  |  | населения и площади: |  | пожарной |  |
|  |  | Числ. населения, тысяч человек | Площадь населенного пункта, тысяч га |  | охраны |  |
|  |  |  |  |  | (минут) |  |
| 1.1 |  | до 5 | до 2 | 1 депо на |  | 10* |
|  |  |  |  | 2 автомобиля |  | 20** |
| 1.2 |  | свыше 5 | до 2 | 1 депо на |  | 10* |
|  |  | до 20 |  | 6 автомобилей |  | 20** |
| 1.3 |  | свыше 20 | до 2 | 2 депо |  | 10* |
|  |  | до 50 |  | (на 6 автомобилей |  | 20** |
|  |  |  |  | каждое) |  |  |
| 1.4 |  | свыше 50 | до 2 | 2 депо |  | 10* |
|  |  | до 100 |  | (1 x 8 автомобилей + |  | 20** |
|  |  |  |  | 1 x 6 автомобилей) |  |  |
| 1.5 |  | свыше 50 | свыше 2 | 3 депо |  | 10* |
|  |  | до 100 | до 4 | (1 x 8 автомобилей + |  | 20** |
|  |  |  |  | 2 x 6 автомобилей) |  |  |
| 1.6 |  | свыше 100 | свыше 2 | 4 депо |  | 10* |
|  |  | до 250 | до 4 | (2 x 8 автомобилей + |  | 20** |
|  |  |  |  | 2 x 6 автомобилей) |  |  |
| 1.7 |  |  | свыше 4 | 5 депо |  | 10* |
|  |  |  | до 6 | (2 x 8 автомобилей + |  | 20** |
|  |  |  |  | 3 x 6 автомобилей) |  |  |
| 1.8 |  |  | свыше 6 | 6 депо |  | 10* |
|  |  |  | до 8 | (2 x 8 автомобилей + |  | 20** |
|  |  |  |  | 3 x 6 автомобилей + |  |  |
|  |  |  |  | 1 x 4 автомобиля) |  |  |
| 1.9 |  | свыше 250 | свыше 4 до | 6 депо |  | 10* |
|  |  | до 500 | 6 | (2 x 8 автомобилей + |  | 20** |
|  |  |  |  | 4 x 6 автомобилей) |  |  |

Примечание:

- * Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

- ** Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

- Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Показатели 1.1–1.9 используются для предварительного расчёта минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

1.7. Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами, предназначенными для обеспечения деятельности органов государственной власти, государственных архивов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами, предназначенными для обеспечения деятельности органов государственной власти, и государственных учреждений Ульяновской области, государственных архивов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области представлены в таблице:

Таблица 1.7.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты регионального значения |  |
| 1 | Объекты, предназначенные | объект | 2 | - | не нормируется |
|  | для органов государственной власти | (шт.) |  |  |  |
| 2 | Государственный архив Ульяновской области | объект | 1 | - | не нормируется |
|  |  | (шт.) |  |  |  |
| Объекты местного значения для поселений и населенных пунктов Ульяновской области |
| 1 | Объекты, предназначенные | объект | 2 | - | не нормируется |
|  | для органов государственной власти | (шт.) |  |  |  |
| 2 | Государственный архив Ульяновской области | объект | 1 | - | не нормируется |
|  |  | (шт.) |  |  |  |

Примечание:

Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами, предназначенными для обеспечения деятельности органов государственной власти, и государственных учреждений населенных пунктов и поселений Ульяновской области, государственных архивов, уточняются в положениях местных нормативов градостроительного проектирования для таких муниципальных образований.

1.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами досуга регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.8.1

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Зона отдыха | объект | по заданию | время | 1,5 |
|  |  | (шт.) | на проекти- | транспортной |  |
|  |  |  | рование* | доступности |  |
|  |  |  |  | (час) |  |
|  |  | Объекты по обслуживанию зон отдыха: |  |
| 1.1 | Предприятия | посадочное место |  | расстояние | 800** |
|  | общественного | на 1000 |  | пешеходной |  |
|  | питания: | отдыхающих |  | доступности |  |
|  | - кафе, закусочные; |  | 28 | (м) |  |
|  | - столовые; |  | 40 |  |  |
|  | - рестораны |  | 12 |  |  |
| 1.2 | Места для барбекю | шт. на 1000 | 5 | - | не норми- |
|  | и приготовления еды | отдыхающих |  |  | руется |
|  | на открытом огне |  |  |  |  |
| 1.3 | Пункты проката | рабочее место на | 0,2 | - | не норми- |
|  |  | 1000 отдыхающих |  |  | руется |
| 1.4 | Киноплощадки | зрительное место | 20 | - | не норми- |
|  |  | на 1000 |  |  | руется |
|  |  | отдыхающих |  |  |  |
| 1.5 | Танцевальные | кв. м на 1000 | 20–35 | - | не норми- |
|  | площадки | отдыхающих |  |  | руется |
| 1.6 | Спортгородки | кв. м на 1000 | 3800–4 000 | - | не норми- |
|  |  | отдыхающих |  |  | руется |
| 1.7 | Лодочные станции | лодки, шт. на 1000 | 15 | - | не норми- |
|  |  | отдыхающих |  |  | руется |
| 1.8 | Бассейн | кв. м водного | 250 | - | не норми- |
|  |  | зеркала на 1000 |  |  | руется |
|  |  | отдыхающих |  |  |  |
| 1.9 | Вело-лыжные | место на 1000 | 200 | - | не норми- |
|  | станции | отдыхающих |  |  | руется |
| 1.10 | Автостоянки | место на 1000 | 15 | - | не норми- |
|  |  | отдыхающих |  |  | руется |
| 1.11 | Пляжи общего | га на 1000 | 0,8–1 | - | не норми- |
|  | пользования: | отдыхающих | 1–2 |  | руется |
|  | - пляж; |  |  |  |  |
|  | - акватория |  |  |  |  |

Примечание:

а) (*)

1. Зоны отдыха городских округов и городских поселений формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

2. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

  - При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учётом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчёта не менее 500–1000 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

  - Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

  - Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки) и обслуживанием зоны отдыха (в том числе загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката).

б) (**)Расстояние от объекта по обслуживанию зон до остановки общественного транспорта и автостоянки для автомобилей отдыхающих.

Расчётные   показатели   минимально   допустимого   уровня обеспеченности объектами социального обслуживания регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Таблица 1.8.2

| № П/П | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание |
| 1 | Дом-интернат (пансионат), | мест на 10 тысяч | 30 <1> | Не норми- | Не норми- |
|  | в том числе малой | взрослого населения |  | руется | руется |
|  | вместимости, для | (лиц в возрасте |  |  |  |
|  | престарелых и | старше 18 лет) |  |  |  |
|  | инвалидов, ветеранов |  |  |  |  |
|  | войны и труда, |  |  |  |  |
|  | милосердия |  |  |  |  |
| 2 | Специальный дом- | организация | * <2> | -/- | -/- |
|  | интернат, в том числе |  |  |  |  |
|  | для престарелых |  |  |  |  |
| 3 | Дом-интернат | мест на 10 тысяч | 30 <3> | -/- | -/- |
|  | (пансионат) для детей | детей (лиц до |  |  |  |
|  |  | достижения |  |  |  |
|  |  | возраста 18 лет) |  |  |  |
| 4 | Психоневрологический | мест на 10 тысяч | 30 <4> | -/- | -/- |
|  | интернат для взрослых | взрослого населения |  |  |  |
|  |  | (лиц в возрасте |  |  |  |
|  |  | старше 18 лет) |  |  |  |
| 5 | Детский | мест на 10 тысяч | 20 <5> | -/- | -/- |
|  | психоневрологический | детей (лиц до |  |  |  |
|  | интернат | достижения |  |  |  |
|  |  | возраста 18 лет) |  |  |  |
| 6 | Дом-интернат для детей- | мест на 10 тысяч | 20 <6> | -/- | -/- |
|  | инвалидов | детей (лиц до |  |  |  |
|  |  | достижения |  |  |  |
|  |  | возраста 18 лет) |  |  |  |
| 7 | Специальный дом для | организация | * <7> | -/- | -/- |
|  | одиноких престарелых |  |  |  |  |
| 8 | Социально- | организация | * <8> | -/- | -/- |
|  | оздоровительный центр |  |  |  |  |
| 9 | Геронтологический центр | организация | 1<9> | -/- | -/- |
|  |  | на 10 тысяч граждан |  |  |  |
|  |  | в возрасте старше |  |  |  |
|  |  | 75 лет |  |  |  |
| 10 | Геронтопсихиатрический | организация | 1 <10> | -/- | -/- |
|  | центр | на 10 тысяч граждан |  |  |  |
|  |  | в возрасте старше |  |  |  |
|  |  | 75 лет |  |  |  |
|  | Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание |  |
| 11 | Социально- | организация | 1 <11> | -/- | -/- |
|  | реабилитационный центр | на 10 тысяч детей |  |  |  |
|  | для несовершеннолетних | (лиц до достижения |  |  |  |
|  |  | возраста 18 лет) |  |  |  |
| 12 | Социально- | организация | * <12> | -/- | -/- |
|  | реабилитационный центр |  |  |  |  |
|  | (за исключением |  |  |  |  |
|  | социально- |  |  |  |  |
|  | реабилитационных |  |  |  |  |
|  | центров для |  |  |  |  |
|  | несовершеннолетних) |  |  |  |  |
| 13 | Центр помощи детям, | организация | 1 <13> | -/- | -/- |
|  | оставшимся без | на 10 тысяч детей |  |  |  |
|  | попечения родителей | (лиц до достижения |  |  |  |
|  |  | возраста 18 лет) |  |  |  |
| 14 | Реабилитационный центр | организация | * <14> | -/- | -/- |
|  | для граждан с |  |  |  |  |
|  | ограниченными |  |  |  |  |
|  | возможностями |  |  |  |  |
| 15 | Реабилитационный центр | организация | 1 <15> | -/- | -/- |
|  | для детей и подростков | на тысячу детей |  |  |  |
|  | с ограниченными | и подростков |  |  |  |
|  | возможностями | с ограниченными |  |  |  |
|  |  | возможностями |  |  |  |
|  |  | (лиц до достижения |  |  |  |
|  |  | возраста 18 лет) |  |  |  |
| 16 | Кризисный центр | организация | * <16> | -/- | -/- |
|  | помощи женщинам |  |  |  |  |
| 17 | Центр психолого- | организация | 1 <17> | -/- | -/- |
|  | педагогической помощи | на 50 тысяч |  |  |  |
|  | населению | населения |  |  |  |
| 18 | Центр социального | организация | 1 <18> | -/- | -/- |
|  | обслуживания населения | на 50 тысяч |  |  |  |
|  |  | населения |  |  |  |
| 19 | Центр социальной | организация | * <19> | -/- | -/- |
|  | адаптации (помощи), |  |  |  |  |
|  | в том числе для лиц без |  |  |  |  |
|  | определенного места |  |  |  |  |
|  | жительства и занятий |  |  |  |  |

2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области

  - Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области, содержащихся в разделе 1.1 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.

Расчётный показатель № 1 принят исходя из необходимости обеспечения населения возможностью воздушного сообщения Ульяновской области с другими субъектами Российской Федерации на основе анализа существующей ситуации и перспектив развития региона. В случае придания аэропорту международного статуса расширяется возможность воздушного сообщения со странами мира.

Обоснование расчётных показателей количества парковочных мест

Показатели количества парковочных мест для легкового автотранспорта на 1000 жителей установлены на уровне:

300 мест – для городских округов;

250 мест – для городских поселений;

50 мест – для сельских поселений.

По данным УГИБДД УМВД России по Ульяновской области на 01.01.2015 г. в регионе зарегистрировано 342 590 легковых автомобилей.

По статистическим данным о демографической ситуации в Ульяновской области на 01.01.2015 г. зарегистрировано 1 262 549 жителей.

Таким образом, на момент 01.01.2015 г. на 1000 жителей в Ульяновской области – 271 легковое транспортное средство.

Для расчёта необходимого количества парковочных мест проанализировано современное состояние и перспективы социально-экономического развития Ульяновской области, темпы изменения демографической ситуации в регионе, темпы роста количества автотранспортных средств по данным УГИБДД УМВД России.

На 01.01.2014 г. на территории Ульяновской области зарегистрировано 309 143 легковых транспортных средств физических лиц, на 01.01.2015 г. – 325 299 транспортных средств. Рост количества транспортных средств за год составил: 325 299 – 309 143 = 16 156.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств на перспективу 10 лет (к 2025 году) составит: 16 156 Х 10 Х 0,35 = 56 546, где 0,35 – поправочный коэффициент, учитывающий динамику прогноза социально-экономического развития Ульяновской области. Так, количество транспортных средств физических лиц к 2025 году составит: 325 299 + 56 546 = 381 845.

Прогнозируемое число человек, проживающих на территории Ульяновской области, к 01.01.2025 г. составит 1 270 000 жителей.

Исходя из вышеуказанных данных рассчитано необходимое количество парковочных мест на 1000 жителей с учетом на перспективу до 2025 года: (381 845 / 1 270 000) Х 1000 = 300 мест – для городских округов.

Для расчёта необходимого количества парковочных мест для городских поселений применяется понижающий коэффициент, учитывающий сравнительные характеристики социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области.

Так количество парковочных мест для городских поселений на 1000 жителей составит: 300 Х 0,85 = 255;

250 мест на 1000 жителей.

По статистическим данным о демографической ситуации в Ульяновской области на 01.01.2015 г. зарегистрировано 940 852 городских жителей и 326 709 сельских жителей.

Соотношение числа городских и сельских жителей в Ульяновской областью – 940 852 : 326 709 = 3 : 1.

Из полученного расчетного показателя количества парковочных мест для городских поселений на 1000 жителей – 250, с использованием поправочного коэффициента выведен показатель обеспеченности для сельских поселений:

(250 / 3) Х 0,6 = 50, где 0,6 – поправочный коэффициент на социально-экономические условия развития сельских поселений и сокращение сельского населения в Ульяновской области (согласно последней статистике и расчета на перспективу).

Расчётный показатель обеспеченности парковочными местами в сельских поселениях – 50 мест.

Расчётные показатели:

№ 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5 приняты на основе ведомственных строительных норм «ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции» (утв. протоколом Минтранса России от 17.05.1994 № 2).

Расчётные показатели:

№ 3, № 3.1 приняты в соответствии с рекомендациями по проектированию вокзалов (согласно общероссийскому строительному каталогу рекомендациям присвоен номер МДС 32-1.2000).

Расчётные показатели:

№ 4.1 – № 4.6 приняты на уровне расчётных показателей, установленных частью 11 свода правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 266 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

2.2. Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области, содержащихся в разделе 1.2 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.

Расчётные показатели:

№ 1, № 2, № 3, № 4 в части обеспеченности приняты на уровне, установленном методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями), а в части территориальной доступности – на основе таблицы 5 части 10 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820.

  - Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области, содержащихся в разделе 1.3 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.

Расчётные показатели:

№ 1, № 2 приняты на уровне расчётных показателей согласно приложению Ж свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820.

При установлении расчётного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности профессиональными образовательными организациями нормативы учреждений начального и среднего профессионального образования, регламентированные методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. 1683-р (с последующими изменениями), получены – 270 обучающихся на 10 тыс. чел. для общеобразовательных учреждений, 100 обучающихся для среднеспециальных образовательных учреждений и 220 – для учреждений высшего профессионального образования.

  - Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области, содержащихся в разделе 1.4 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.

Расчётные показатели:

# № 1, № 2 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. от 23.06.2014, изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 N 581, в законную силу вступили с 01.01.2015 г.)

№ 3, № 4 приняты согласно приложению Ж свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820, а также социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  3  июля  1996 г. 1063-р (в ред. от 23.06.2014, изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 N 581, в законную силу вступили с 01.01.2015 г.).

2.5. Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области, содержащихся в разделе 1.6 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.

Расчётные показатели:

№ 1– № 28 приняты в соответствии с методическими рекомендациями по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. 934н, вступившим в силу с 1 января 2015 года.

  - Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области, содержащихся в разделе 1.7 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.

Расчётные показатели:

№ 1 – № 60 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями), и методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями).

  - Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, предназначенными для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области.

Показатели 1.1–1.29 минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо приняты на основании приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности (утв. заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД Российской Федерации от 30 декабря 1994 г. N 36, действ. с 01.01.1995 г. по настоящее время взамен ВСН 1-91/СПАСР МВД Российской Федерации).

Показатели используются для предварительного расчёта минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации

подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Показатели 1.1–1.29 максимально допустимого уровня территориальной доступности пожарных депо для населения Ульяновской области приняты в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями).

- Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области (далее – Нормативы) являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Ульяновской области и учитываются при разработке документов территориального планирования Ульяновской области, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства в муниципальных образованиях региона.

При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Ульяновской области органами местного самоуправления Ульяновской области не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих региональных нормативах.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», региональные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений и городских округов, расположенных на территории Ульяновской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (далее – показатели), в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений), документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Региональные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Приложение 1                                              к Региональным нормативам   градостроительного проектирования

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВОВ                    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2008 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

8. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Нормативно-правовые акты Ульяновской области

10. Градостроительный Устав Ульяновской области от 30.06.2008 г. № 118-ЗО.

11. Схема территориального планирования Ульяновской области. Утверждена Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2012 № 564-П “Об утверждении схемы территориального планирования Ульяновской области”.

12. Постановление правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П “О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования “город Ульяновск”, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон”.

Строительные нормы и правила (СНиП)

13. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 октября 2002 г. № 150.

14. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Утверждены постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

15. СП 42.13330.2011  “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820).

16. СП 113.13330.2012 “СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей” (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/9)

17. СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения” (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/10)

18. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 181.